## Slide 1: 스팀박스3 기관차
원교재사

## Slide 2
기계요소와 만능카드를 이용하여 나만의 기계(자동차,로봇,배등 기타)를 창의적으로 만드는
메 카 니(Mechani)
들어가기
□ 메카니의 정의
○ 메카니(Mechani)란 ‘간단한 기계요소(캠, 기어, 바퀴, 축, 마찰차 등)와 기구(운동 방법, 장치)를 이용하여 기계적 일(운동, 작동)을 하는 제품을 창의적으로 꾸민다는 것’을 의미함
○ 과학, 기술, 공학,예술, 수학 등의 융합적 학습 능력 배양에 새롭게 나타난 브렌드 (STEAM)

## Slide 3
학습목표
1. 여러 가지 기계요소의 원리를 이해할 수 있다.
2. 기계의 기본 운동을 설명할 수 있다.
3. 캠 전동의 원리, 크랭크축의 원리, 지렛대의 원리, 기어 전동의 원리, 도르래의 원리, 링크 장치의 원리, 마찰 전동의 원리, 로프 및 벨트 전동의 원리 등을 응용하여 움직이는 물체를 구상하고 만들 수 있다.
⊙ 내가 만들 메카니는
가. 수동으로 움직이는 메카니입니다.
나. 운동 전달 방식을 스스로 결정하고 제작해야 합니다.
( 캠이나 크랭크를 이용한 전달 방식을 권장 합니다.)
다. 오토마타는 창의적이며 유머러스한 모습을 갖고 있어야 합니다.
라. 우드락 외 다른 재료의 사용은 부분적으로 허용합니다.

## Slide 4
메카니의 구성 및 기능
1. 메카니 페이퍼
A형
B형
c형
A형 : 몸체(바디)를 만든다. 만들고자 하는 크기를 조절할 수 있다.
B형 : 기둥, 보, 브래킷, 스프링, 보강재 등으로 사용할 수 있다.
C형 : 기둥, 보 등에 보강재로 사용할 수 있다.(몸체로도 활용 가능)

## Slide 5
2. 기계요소
타원 캠
중 마찰차
소 마찰차
달팽이 캠
손잡이 크랭크
육각축
파이프(빨대)
메카니의 구성 및 기능
ㅁ

## Slide 6
타원캠을 손잡이로
마찰차로 기어로
캠을 크랭크로
3. 기계요소의 예

## Slide 7
1. 타원 캠(cam): 회전 운동을 직선(왕복) 운동으로 바꾼다.
2. 마찰차(캠,바퀴): 타원 캠이나 달팽이 캠에 닿는 면에 의해 회전 운동 및 직선 (왕복) 운동으로 바꾼다. 바퀴로도 사용할 수 있다.
3. 달팽이 캠(cam): 회전 운동을 급격하게 직선(왕복) 운동으로 바꾼다.
4. 손잡이: 동력을 회전 운동을 시킨다.
5. 육각 축(shaft) : 동력을 전달하는 막대
6. 파이프(빨대): 동력을 전달을 원활하게 하는 파이프(베어링 메탈) 회전축 지지대로 사용할 수 있다.
7. 기어(gear): 원판 모양의 회전체에 같은 간격의 돌기를 만들어 서로 물리면서 운동이나 동력을 전달할 수 있으며, 회전 속도 등을 변환 시킬 수 있다.
메카니의 구성 및 기능

## Slide 8: 기본부품 리스트
재료 | 규격 | 수량 | 재료 | 규격 | 수량
1. 메카니 페이퍼A | 196×140 | 2 | 7. 타원 캠 | 55X45X4 | 2
2. 메카니 페이퍼B | 196×140 | 2 | 8. 손잡이크랭크 | Ø20 X 4 | 1
3. 메카니 페이퍼C | 196×140 | 2 | 9. 육각 축(프라스틱) | Ø3 X 200 | 2
4. 소 마찰차 | Ø35 X 4 | 2 | 10. 빨대(5Ø) | Ø5×200 | 2
5. 대 마찰차 | Ø45 X 4 | 2 | 11. 고무캡(엔드캡) | Ø5×10 | 2
6. 달팽이 캠 | 40X30X4 | 2 |  |  | 
추가 부품 리스트
재료 | 규격 | 수량 | 재료 | 규격 | 수량
1. 기어 박스 | 저전류형 | 1 | 5. 건전지 케이스(2구) | 35X58X15 | 1
2. 전동기(모터) | 저전류형 | 1 | 6. 고무바킹(고정용) | Ø10X2 | 4
3. 고무캡(엔드캡) | Ø5×10 | 2 | 7. 배선 (적색200mm) |  | 1
4. 슬라이드 스위치 | 전원 스위치 | 1 | 8. 힛트 튜브 | Ø3X50 | 1

## Slide 9
몸체 만들기
잘라내는 부분
28mm 커트
페이퍼A

## Slide 10
몸체 만들기
구부린 부분
구부린 부분
구부린 부분
구부린 부분
풀칠 부분
풀칠 부분

## Slide 11
몸체 만들기
풀칠 부분을 옆면에 밀착하여 고정시킨다
차체를 뒤집어 본다

## Slide 12
화차 만들기
메카니 페이퍼C
폭을 28mm 잘라낸다
그림과 같은 형태로 구부린다
구부릴 부분을 칼등으로 표시한다

## Slide 13
기관실 만들기
메카니 페이퍼C
칼등으로 접는 곳을 표시한다
칼등으로 접는 곳을 표시한다
결합한다
완성된 기관실

## Slide 14
기관실 지붕 만들기
84Ｘ84를 잘라낸다
잘라낸 형태

## Slide 15
링크 만들기
메카니 페이퍼C
56mm잘라낸다
49mm잘라낸다
옆을 5mm구부린다
풀칠을 한다
40
6
56mm잘라낸다
34X4도려낸다
49

## Slide 16
조립과정---기어박스

## Slide 17
조립과정
차체를 뒤집어 종이스프링을 그림처럼 원형으로 걸쳐 놓는다
5mm 지름의 빨대를 종이스프링 구멍에 관통시켜 놓는다
종이 스프링
빨대
①
②
③

## Slide 18
④
⑥
⑦
기어박스를 그림처럼 놓는다
기어박스에 빨대를 끼우고 슬라이드 스위치를 조립한다
⑤
건전지 케이스를 조립한다
슬라이드 스위치와 모터에
선을 연결한다(배선)
힛트 튜브를 사용한다

## Slide 19
⑧
⑨
기관실을 조립한다
화차를 조립한다
면을 구부려 놓는다
건전지 케이스 밑으로 페이퍼를 삽입한다

## Slide 20
⑪
⑩
바퀴 4개를 조립한다
손잡이 크랭크를 조립한다

## Slide 21
⑫
링크를 좌우 바퀴에 조립한다
⑬
링크 고정용 고무 바킹을 조립한다

## Slide 22
⑭
엔드캡과 화차 범퍼를 조립한다
⑮
지붕과 화차 굴뚝을 조립한다

## Slide 23
완성도
지붕을 제거하여 연필 꽂이로 이용
동작은 건전지를 끼우고 스위치를 켜서 바퀴가 동작되는지 확인한다